## Slide 1: 多媒体教室、实验室设备 使用说明
实验教学中心

## Slide 2: 使用说明
打开教室总电源开关；

## Slide 3
上课之前需把教工卡插在刷卡器的位置，上课中途不能拔掉。
等上课信号灯停止闪烁，启动主机电源，即可正常上课。
下课后主机关机，长按控制面板下课，取走教工卡即可。
使用说明——新中控

## Slide 4: 使用说明——旧中控
把教师卡贴在刷卡机上，听到“叮”声后接通电源

## Slide 5: 使用说明——旧中控
长按媒体控制面板上“上课”按钮5秒接通多媒体电源，投影机自动开机；

## Slide 6
打开显示器
下压
使用说明

## Slide 7
打开鼠标及键盘
使用说明

## Slide 8
插入U盘
使用说明

## Slide 9: 使用说明——旧中控
下课时长按5秒下课键

## Slide 10
使用说明——海康威视大屏
海康威视大屏主界面
显示侧边菜单栏

## Slide 11
使用说明——海康威视大屏

## Slide 12
使用说明——海康威视大屏
通道切换

## Slide 13
使用说明——海康威视大屏
主界面设置
使用无线投屏器时要把无线网络和热点打开

## Slide 14
使用说明——海康威视大屏
大屏自带PC，在大屏左下角插入U盘后可以立即使用
若使用教师机投屏：
将无线投屏器插入教师机；
双击计算机中CD驱动，等待连接；
（若显示连接失败，查看大屏热点是否打开，若
已打开则稍等）
无线投屏器常亮（蓝光）后，按投屏器共享屏幕；
使用完成后请及时关闭大屏电源。
无线投屏器

## Slide 15
1.开机蓝屏
检查主机是否插U盘，拔掉U盘后长按开机键重启主机。
2.显示器正常，投影蓝屏
控制面板切换输入，如有遥控，用遥控切换输入（楼管处有备用投影遥控）。
3.系统声音无法调整
打开控制面板（win+R 搜索control）硬件和声音进行调整。
4.实验室学生机无法接收教师机屏幕广播
检查学生机是否进入教学系统，若系统正确插拔网线。
5.主机启动投影正常，显示器黑屏
检查显示器电源是否打开，若无反应重新插拔电源线。
常见问题及处理方式

## Slide 16: 使用注意事项
1.上课时，任课教师应严格按操作规程使用教学设备，严格执行教室安全管理制度及有关规定。
2.不得擅自更改电脑系统设置，使用外接设备应严格采取病毒预防措施。
3.未经许可，不要随意按动各种设备开关，不得随意拆卸计算机或相关设备。

## Slide 17: 使用注意事项
4.电脑设备均已开启自动还原，请注意保存个人资料。
5.设备使用过程中，不准私设密码，不准删除计算机原有文件，如有特殊教学需要，提前申请。
6.上课期间，应自觉保持室内卫生，爱护学院财产，不得将食品或其他无关物品带入机房。

## Slide 18
设备报修电话：022-22400695
加设备报修群请咨询教学秘书老师
2025年2月25日